## Slide 1: Advanced pcb labo
Henry the Hackbot
door Ben De Lathouwer

## Slide 2: Agenda
Inleiding
Doel van dit project
Electronische schema’s en vergelijking
Overzicht verbeteringen V4
Wat heb ik geleerd?
Vragen en Antwoorden

## Slide 3: Inleiding
Leren werken met SMD PCB:
  Debuggen
  Solderen ‘in het klein’
Gebruik van Altium

## Slide 4: Doel van het project
Verbetering van het vak: project 2
  Van Marvin naar Henry
Mecatronica onder de knie krijgen
Henry:
  Gaat botsingen vermijden

## Slide 5: Hoofd microcontroller
Onderdelen:
  Data genereren voor ESP8266
  Level convertor sturen
  Data van de secundaire controller ontvangen
  Encoders uitlezen

## Slide 6: Hoofd microcontroller V2

## Slide 7: Hoofd microcontroller V3
Alles naar interrupt pins

## Slide 8: Secundaire microcontroller
Onderdelen:
  PWM genereren voor de motordriver
  De motordriver aansturen
  Data zenden naar de hoofd controller
  HC-SR04 aansturen en uitlezen

## Slide 9: Secundaire micro controller

## Slide 10: Secundaire micro controller
Alles naar interrupt pins

## Slide 11: Waarom 2 microcontrollers?
De interrupt belasting verdelen tussen 2 microcontrollers
Meer I/O’s beschikbaar

## Slide 12: Encoders
Rover chassis => quadrature encoders
Verschillende sensoren in encoders
  Optisch(ir paar) => zwart wit oppervlak
  Magnetisch(hal sensor ) => magneet op as
Pulsen 90 graden uit fase=> richting bepaling

## Slide 13: Encoder verbetering
Samenvoeging van 2 encoder outputs
  Via XOR poort
Voordelen
  Minder I/O gebruikt
  Minder interrupts gebruikt
Nadelen
  1 component extra
  Geen indicatie van richting

## Slide 14: Encoder verbetering
Bron: application note rover chasis

## Slide 15: Encoders

## Slide 16: ESP8266
Goedkope wifi module (6 euro)
Met System on chip aan boord
Communicatie protocol => At commando’s via de seriële poort
Geen componenten onder de antenne
ALLEEN 3.3V!!
  Geen 5V tolerante I/O

## Slide 17: ESP8266 V2 & V3

## Slide 18: Level shifter
Converteert signalen naar een andere spanning
  Bv 3.3V naar 5V en vice versa
TXB0108 gebruikt 2 voedingen
  Vcca => 1.2V tot 3.6V
  Vccb => 1.6V tot 5.5V
Moet gebruikt worden voor de esp8266
Level shifter moet geactiveerd worden dmv OE pin

## Slide 19: Level shifter

## Slide 20: Motor driver
Gebruik H-brug
TB6612FNG
  H-brug met geïntegreerde controle elektronica en diodes
    De ontwerper moet zich geen zorgen maken wat betreft de mosfets
  Iout 1.2A max met piekstromen tot 3.2A
Bron: datasheet TB6612FNG

## Slide 21: Motor driver

## Slide 22: Rc Receiver
Standaard modelbouw rc ontvanger
Servo output signaal
Draadloze communicatie
Wordt in de controller
omgezet naar PWM
Bron: http://www.mitchr.me/SS/batteriesRequired/RCcontrolTheory/

## Slide 23: Rc receiver V2 & V3

## Slide 24: Ultrasonic distance sensor
Meetprincipe gebruikt geluid
4 pinnen
  GND, VCC, trigger input en echo output
Echo puls proportioneel tot de afstand
  Afstand = High level time * snelheid/2
    High level Time = duur van puls breedte (milli- of microseconde
    Snelheid = 340m/s (luchtsnelheid)

## Slide 25: Ultrasonic distance sensor
Meetafstand = 4 cm tot 4 meter
Meethoek = 15 graden

## Slide 26: Theoretische signalen
Bron: Datasheet HC-SR04

## Slide 27: Trigger puls

## Slide 28: Echo puls minimum afstand

## Slide 29: Echo puls max afstand

## Slide 30: Ultrasonic distance sensor V2 & V3
Geen verschil tussen V2 & V3

## Slide 31: Voeding
Gebruikt LDO’s
  Lagere dropout spanning
Genereerd 5V en 3.3V voor de controle elektronica en ESP8266

## Slide 32: Voeding V2

## Slide 33: Voeding V3

## Slide 34: Verbeteringen voor MK4 pcb
Gebruiken van stroomsensors
Betere microcontroller gebruiken
  meer periferie
PCB resizing

## Slide 35: Wat heb ik geleerd
Circuit design
Denken dan ontwerpen
  Eerst data sheet lezen
  Dan footprint tekenen ,..
‘High current’ ontwerp
‘Design flow’ van Altium

## Slide 36: Vragen en antwoorden