## Slide 1: ADVANCED PCB @ Campus de Nayer
Jurre De Weerdt
Patrick Pelgrims

## Slide 2: Doelstellingen
Bredere kijk op PCB design
Van idee tot realisatie van de PCB
Design voor test en validatie van PCB
Optimalisatie voor massaproductie
Verplicht bezoek aan PCB bestukker Page @ Poperingen

## Slide 3: Examen
Bestaat uit 2 delen
  Theorie
    Schriftelijk examen i.v.m. technologie/terminologie
  Labo
    Zelfgetekende PCB
    PCB laten maken, gesponsord door E-ICT
    Bestukken
    Debugging en operationeel brengen van PCB
    Presentatie (PPT, Foto’s, Video) en verdediging

## Slide 4: Praktische afspraken Labo
  Tekenen van een PCB naar keuze
    Volgens alle richtlijnen
Inleveren van de PCB
  Ten laatste op 22 november
  Alle benodigde files voor het maken van de PCB
  Alle schema’s
  1 ZIP of RAR bestand
    Mail:jurre.deweerdt@thomasmore.be

## Slide 5: PCB

## Slide 6: Wat is een PCB?
Inter-connecties maken tussen componenten
Voor een oplossing te bieden aan een probleem

## Slide 7: Wat is een PCB?
Soorten materialen
  FR4, Metal-Core, Rogers, Kapton,…
Lagen - Layers
  1-28 lagen
Design rules
  Track width, Clearance, Annular ring,…
Oppervlakte afwerking
  Loodvrij, ENIG, ENEPIG, Zilver, Koper

## Slide 8: Taalvoering
Track Width
  Breedte van de baan op de PCB
Clearance
  Minimale afstand tussen 2 banen
Via
  Verbinding voor het wisselen van layer
Annular ring
  Misalignment

## Slide 9: Clearance
Seeedstudio
  0.1524mm of 6mil
Multi-CB
  0.05mm – 0.1524mm
Eurocircuits
  Verschillend voor outer en inner layers
Zie vendor PCB design rules
  Tabel Seeed, Multi-CB, ACB,

## Slide 10: Clearance Seeedstudio

## Slide 11: Clearance ACB

## Slide 12: Type via’s
Notes: Geen Via zoals bij zelf geetste PCB

## Slide 13: Doorgesneden PCB

## Slide 14: Covering Via

## Slide 15: Plaatsen van VIA
Plaats geen via in SMT soldeervlak
Geen via onder SMT componenten
Bij voorkeur via’s deels laten overdekken met soldermask
Blijf minimum 0.65mm weg van open soldeervlakken
Niet kleiner dan nodig €€€
Niet te veel verschillende diameters €€€

## Slide 16: Basis PCB materialen
Naam | Dielectric Constante | Materiaal
FR2 | 4.5 | Geperst Karton
FR4 | 4.2-4.9 | Fiberglas Epoxy
Flex | 3.9-4 | Kapton
MetalCore |  | Aluminium

## Slide 17: Fysiek maken PCB
1 Layer PCB
2 Layer PCB
Multilayer PCB > 2 layers

## Slide 18: Mulitlayer
Standaard dual layer PCB
Laminatie van de geëtste layers met prepreg voor scheiding
Op deze prepreg koperlaag aanbrengen
Alles onder hogedruk en temperatuur aanbrengen.
Altijd symmetrisch

## Slide 19: Fysieke PCB
Koper dikte
  12um, 35um, 70um
Laminaat dikte
  0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.6mm, 2mm
Afwerking

## Slide 20: Multilayer “making of”

## Slide 21: Multilayer “making of”

## Slide 22: Flex PCB
Plooibare PCB, radius > 6 x flex dikte
Kan rond een object geplooid worden!
Koper is standaard dunner 12um
Scheurt snel
Duur

## Slide 23: Rigid Flex
Stukje Flex + harde PCB
  Bestaat uit 1 geheel!
De core is geen FR4 maar capton
Minimum 4 Layer bord!
Veel “flexibiliteit”
Duur

## Slide 24: Geprinte PCB

## Slide 25: Rekbare PCB

## Slide 26: Alvorens een PCB te tekenen…
Maken van een prototype
  Breadboard of Gaatjesprint
Tekenen van schema
  Naar waarheid van prototype
Tekenen van PCB

## Slide 27: PCB Ontwerpen overzicht
Starten van een goed schema
Bepalen van de mechanische afmeting
Plaatsen van de componenten
Connectoren, display, druktoetsen, stekkers
Clearance bij hogere spanningen (IPC-9592)
  SPACING (mm) = 0.6 + Vpeak x 0.005

## Slide 28: Starten van een goed schema
Zorg voor een duidelijk “flow” in het schema
Plaats extra uitleg waar nodig
  Bv. Speciale clearence voor 230V net
Zorg dat alle gebruikte componenten leverbaar zijn
Maak duidelijke delen
  Bv. Analoog, digitaal, Power,…
  Voorzie ook soldeerbruggen(Ideaal voor testen)

## Slide 29: Schema “Mass ready”
Gebruik voor Pull up en Pull down weerstanden dezelfde waarde
Maak gebruik van bij voorkeur 1 type footprint
Maak gebruik van zoveel mogelijk dezelfde componenten (bv. Geen 2 verschillende opamps)

## Slide 30: Wat voor het Routen?
Parameters voor het tekenen
  Hoeveel lagen?
    Bepaald door componenten
  Grootte van de PCB?
    Voorzien montage punten
    Hoe groter hoe duurder
  Welke PCB fabrikant?
    Beschikbare technologie
    Kwaliteit
    Met welke designrules ( bepaling van prijs)

## Slide 31: Prijsvoorbeeld A.D.H.V. designrule
PCB 100x100mm 1stuk
  Multi-CB
    Standaard design rules: 41 euro
    100um 53 euro
  Seeedstudio
    Standaard design rules 20 euro
  Eurocircuits
    PCB prototype Pool 81,16euro
    Standaard Pool 149,54euro

## Slide 32: Bepalen van de mechanische afmeting
Bepaal de grote van de PCB voor het tekenen
  Dit helpt u bij het plaatsen van bv connectors
Zorg voor een duidelijke mechanische tekening, als de PCB hier moet inpassen
Bepaal ook meteen de “keepout area”
Bepaal de bevestigingsgaten

## Slide 33: Bevestigingsgaten
Als men gebruik wil maken van golfsolderen moet men de bevestigingsgaten zo voorzien
Anders is er een extra stap nodig
  Het opvullen met Latex verf

## Slide 34: Plaatsen van de componenten
Plaats groepen componenten logisch
  Voeding gedeelte bij elkaar
  Microcontroller
  Analoge deel
  …
Voorzie bij High pitch componenten lokaal Fiducials

## Slide 35: Voorbeeld Plaatsing compomenten

## Slide 36: Fiducials
Plaats fiducials zo dat de PCB niet verkeerd geplaatst kan worden in de machine
Bij voorkeur een oneven aantal
Hou u aan de afspraak hoe een fiducial er moet uitzien!

## Slide 37: Grondvlakken (Polygon)
Plaats geen grote polygons over heel de PCB
  Voorzie per type: Analoog, Digitaal, Power een polygon
  Koppel deze daarna aan elkaar via een Net-Tie op 1 plaats
Probeer de stroomloop (Currentloop) zo klein mogelijk te houden
  Voorzie hier een eigen teruglooppad voor geen Polygon!

## Slide 38: Routing
Geen auto routing
Sluit eerst alle power pinnen aan met een lokale ontkoppeling
Top traces = Horizontaal
Bottom traces = Verticaal
Vermijd hoeken van 90°
  Vervangen door 2x 45°
Vermijden van acidtraps
  Zorg ervoor dat elke hoek die gemaakt wordt met een trace >= 90graden

## Slide 39: ACIDtrap
Voorkomen dat zuur achterblijft op de PCB
  Onder etsing van de andere tracks
Voorbeeld Acid traps
Mogelijke oplossing

## Slide 40: Tombstoning
Asymmetrische thermische eigenschappen
Niet voldoende of te veel solduur op de pads
Geen homogene warmte verdeling

## Slide 41: Voorkomen tombstoning
Zorg dat elke PAD dezelfde thermische eigenschap heeft
Kleine kans op Tombstoning
In PAD2 moet veel meer warmte geïnjecteerd worden dan in PAD1

## Slide 42: Differentiële signalen
Differentieel signaal moet een differentieel signaal blijven
  Signaal moet differentieel aankomen
    Tracks moeten even lang zijn
  Teken positieve en negatieve track zo dicht mogelijk bij elkaar
Gebruik: USB, Ethernet,
DDRx-RAM, High-Speed,

## Slide 43: Thermal relief
Maak gebruik van thermal relief (Polygon)
  Dit gaat helpen bij het solderen van de PCB
  Aangezien enkel de PAD gaat opwarmen en niet het hele grondvlak

## Slide 44: MAX stroom door trace
IPC-2221/IPC-2221A
  Interne Trace
    I= 0.024 x dT^0.44 x A^0.725
  Externe Traces
    I = 0.048 x dT^0.44 x A^0.725
I = maximumstroom dT = temperatuur boven de omgevingstemperatuur A = oppervlakte uitgedrukt in mil²

## Slide 45: BGA & WLCSP Design
BGA staat voor Ball Grid Array
  Geen pinnen meer, maar balletjes
De footprint is hier essentieel!

## Slide 46: BGA fanout
Elke fabrikant geeft een manier hoe je best de fanout van de BGA aanpakt
Goede manier is het gebruik van Dog bones

## Slide 47: panelizing pcb
Makkelijker bestukken
2 manieren om dit te verwezenlijken
  V-CUT
    Meestal gratis
    Nadeel: Horizontaal en verticaal over de hele PCB
  Frezen (milling)
    Duur
    Voordeel: Er kunnen sleuven gefreesd worden waar de designer het wil.

## Slide 48: V-Cut
Vernauwing in de PCB gefreesd
Waarna deze makkelijk kan afgebroken worden.

## Slide 49: V-Cut separator
Borden scheiden met “No Stess”
Hier ook rekening met houden bij het plaatsen van hoge componenten op de outline

## Slide 50: Milling
Voorzien van breakaway Tabe
Dit voor de mechanische stevigheid

## Slide 51: Praktische voorbeeld

## Slide 52: Voorbeeld V-Cut & Milling

## Slide 53: Speciaal milling

## Slide 54: Extra markering breakway TAB
Plaats een pijl met de richting dat de PCB moet volgen
Voorzie op de PCB het woord
  Top
  Bottom
  Zo is de kans kleiner dat de PCB er opzijn hoofd wordt ingeplaatst

## Slide 55: Aanmaken van Gerber files
Gerber files zijn gestandaardiseerde filetypes
Elke PCB fabrikant ondersteund dit formaat
Hierdoor vereenvoudigd de dataoverdracht
  Het maakt niet uit welk CAD pakket gebruikt wordt
Benodigde files
  Gerber (van elke laag)
  NC Drill File
IPC-2581

## Slide 56: PCB manufacturing files (2L)
Gerber Files RS274X
  Top Layer *.GTL
  Top Overlay: *.GTO
  Top Solder: *.GTS
  Top Paste: *.GTP
  Bottom Layer: *.GBL
  Bottom overlay: *.GBO
  Bottom Solder: *.GBS
  Bottom Paste: *.GBP
  Mechanical: *.GM1
  Keepout: *.GKO
Drill file
  NC Drill file *.TXT

## Slide 57: IPC-2581
Nieuwe manier van data uitwisselen
  Tussen designer en PCB manufacturer en bestukker
  XML-Based (Open Source)
Bevat:
  Layer build-up
  Koper structuur per layer!
  Ordening van build-up
  Materiaal informatie
  Boordata
  Testpunten
  Componentenlijst
  …
Nog niet overal ondersteunt

## Slide 58: PCB geleverd
Foto’s van onze PCB’s

## Slide 59: Fouten PCB productie
Drilling misalignment
Soldeermasker misalignment
Layer spiegelbeeld

## Slide 60: Drilling misalignment

## Slide 61: Soldermask misalignment

## Slide 62: Layer spiegelbeeld

## Slide 63: Design for manufacturing
Doelstelling
  PCB laten maken bij PCB fabrikant
  Automatische laten bestukken (via P&P)
  Automatische software opladen en testen

## Slide 64: Bestukking

## Slide 65: Aanbrengen soldeerpasta
Handmatig
  Prototype
  Kleine oplagen met geen hoge nauwkeurigheid
Semi Machinaal
  Soldeerdispenser handmatig
Machinaal
  Gecontroleerde soldeerdispensing X,Y,Z richting
  Stencil

## Slide 66: Handmatig
Moeilijk doseren
Nauwkeurigheid hangt af van de persoon
Voor niet repetitief gebruik

## Slide 67: Semi Machinaal
Dosering nauwkeuriger
2 handen voor het bepalen van de plek
Voetpedaal voor het activeren van de pomp

## Slide 68: Stencil
Dikte: 100um, 150um
Zeer grote nauwkeurigheid
Machinaal
  Stencil speciaal gemaakt voor die bepaalde machine
Handmatig
  Moeilijker op te spannen, maar stencils zijn goedkoper
Extra kost voor het aanmaken van stencil
  Ongeveer 70euro

## Slide 69: Stencil machine

## Slide 70: Handmatig Stencil

## Slide 71: Handmatig Stencil aandachtspunten
Zorg voor een uiterst zuivere stencil
Zorg dat de Stencil perfect is opgespannen
Daarna de stencil uitlijnen met de PCB
Zorg dat alles perfect vlak en ondersteunt is
  Zodat de PCB niet doorbuigt bij het aanbrengen van soldeerpasta
  Breng de pasta aan in 1 vlotte beweging

## Slide 72: Handmatig Stencil

## Slide 73: Resultaat

## Slide 74: Soldeerpaste Jetter
Printer die uiterst gecontroleerd deze soldeerpasta kan spuiten
Ideaal voor kleine oplages
Geen kosten van een extra stencil
Grote aanschaf kost

## Slide 75: Solduur Jetter

## Slide 76: Handmatig bestukken

## Slide 77: Hulpmiddelen
Pincetten
Vergrootglazen
Soldeergereedschap
Verlichting
Vaste hand
  Dag ervoor geen pinten gaan drinken
  Of overvloedig koffie gebruik

## Slide 78: Pincetten
Niet te gebruiken als breekijzer!

## Slide 79: Vergrootglazen

## Slide 80: Soldeergereedschap
Solduur 0.35mm – 1.5mm
Soldeerbout tips

## Slide 81: Tips
Kies de juiste tip voor het juiste werk

## Slide 82: Verlichting
Zorg voor voldoende verlichting

## Slide 83: Automatische laten bestukken
Bestukken van de PCB via P&P
  Aanbieden van componenten
    Liefst op rol of tray
  Aanbieden van verschillende componenten = aantal verschillende feeders
    Probeer het aantal verschillende componenten te beperken (Minder Setup kost)
  Files aanbieden vanuit het CAD pakket voor het plaatsen van de component (Minder Setup kost)
Handig link:http://www.page.be/bestukking/designrules

## Slide 84: Beperking van bestukking kosten
Probeer alleen componenten te zetten langs 1 zijde van de PCB
Probeer geen TH en SMD door elkaar te gebruiken
Ga niet fijner dan nodig

## Slide 85: Aandachtspunten bestukken
Lever PCB aan met klem tabs
  Zet geen componenten op de rand
Lever recht of vierkantige PCB’s aan
Zorg dat de PCB opspanbaar is!

## Slide 86: Filmpje Bestukking

## Slide 87: Na het bestukken
Visuele controle
  Alle componenten geplaatst?
  Correcte oriëntatie?
Al dan niet handmatig aanpassingen verrichten

## Slide 88: Solderen

## Slide 89: Solderen
Handmatig
  Handmatige bestukking
  Protypes
Machinaal
  Reflow oven
  Vapor face
  Golf solderen
  Selectief solderen
Hulpmiddelen bij het solderen
  Fluxen

## Slide 90: Dubbelzijdige soldering
Als de PCB langs 2 zijde componenten bevat moeten er extra stappen ondernomen worden
Capillair gedrag:
  Hou de component op zijn plek door capillair gedrag van het solduur
  Gewicht component < Soldeeropp (mm²)x0.067
Solduur met verschillende smelt temperaturen
Fixeren met lijm (Extra stap)

## Slide 91: Verschillende types solduur
Samenstelling | Stoffen | Smeltpunt
SnBi | Tin 43%, Bismuth 57% | 139C
Sn63Pb37 | Tin 63%, Lood 37% | 183C
SAC305 | Tin 96%, Zilver 3%, Koper 0.5% | 217C
SnAg | Tin 36.5%, Silver 3.5% | 221C
Sn99c | Tin, Koper, Nickel, Germanium | 227C

## Slide 92: Hulpmiddelen bij het solderen
Fluxen wordt gebruikt
  Solduur beter te laten uitvloeien
  De corrosie die zich op de print bevindt te gaan elimineren om zo een mooie afgewerkte soldeerverbinding te krijgen
Gebruik bij voorkeur No-Clean Flux

## Slide 93: Reflow solderen
Gebruik gemaakt van soldeerpasta
  De pasta bestaat uit kleine Tin bolletjes vermengt met Flux
  Deze pasta wordt best bewaard in de koelkast
    Waar deze min 1 uur op voorhand uit de koelkast moet gehaald worden wil men solderen

## Slide 94: “Low cost”solderen

## Slide 95: Reflow solderen
PCB’s worden aangeboden aan de machine
  De machine neemt de PCB’s via bandje mee naar binnen.
  Waarna er een vooraf gedefinieerd profiel wordt afgewerkt
  Met typische
    Prehead
      Verhinderen van thermische shock
    Flux activatie (Soak)
      Flux laten inwerken op de PCB
    Reflow
    Afkoeling

## Slide 96: Soldeerprofiel

## Slide 97: Problemen bij Reflow solderen
Gebruik van grote spoelen en kleine weerstanden
  Mogelijks niet goed gesoldeerde spoelen.
    Te grote massa tegenover SMD weerstand
Aanpassen van het soldeerproces
  Kan resulteren in defecte componenten of PCB

## Slide 98: Reflow solderen
PIN in Paste toepassing laat toe ook TH componenten te gaan solderen
Ideaal voor connectors
  Hierdoor heb je geen extra proces nodig

## Slide 99: Vapor Face Solderen
Werkt met vloeistof voor de component op te warmen
  Grotere component => meer damp dat neerslaat
    Dus even snel opgewarmd dan een klein component
Soldeert heel complexe borden
  Zorgt voor overal dezelfde temp.
Zeer dure vloeistof
  30Kg => 4300euro

## Slide 100: Golf Solderen

## Slide 101: Selectief solderen
Laat toe op specifieke plaatsen solduur aan te brengen
Ideaal voor bv Connectors die niet tegen de soldeertemperatuur kunnen.

## Slide 102: Selectief solderen

## Slide 103: BGA solderen
Moeilijke inspectie
  Zoveel mogelijk flux resten verwijderen
  Inspectie enkel op buitenste rij balletjes

## Slide 104: Fouten na het solderen
Uitlijning
Solduur pegels
Whiskering
Drawbridge effect
Soldeerbrug
Cold solder junction
Popcorning

## Slide 105: Uitlijning
Notes: Halve pad is nog oke

## Slide 106: Solduur pegels
Solduur is niet meer van goede kwaliteit

## Slide 107: Whiskering
Smalle metalen haren deze aangroeien
  Zorgen voor kortsluitingen in de PCB

## Slide 108: Drawbridge effect
Geen elektrisch contact
  Gevolg meestal door corrosie

## Slide 109: Soldeerbrug
Aan elkaar hangen van 2 pinnen
SOT23-3

## Slide 110: Cold Solder Junction
Crack tussen component en solduur
Tengevolge van Mechanische stres

## Slide 111: Delaminatie
Slechte hechting van materiaal
Vorming van corrosie
Te hoge temperatuur

## Slide 112: Popcorning
Openbarsten van componenten door stoom ontwikkeling in de component

## Slide 113: Voorkomen van popcorning
Componenten voor het solderen drogen
  Dit op een temperatuur: 100graden 12 uur
  Voor het verwijderen van vochtigheid
Bewaren van de componenten
  ESD vacuüm gesloten zakje
  Met vochtigheid indicator

## Slide 114: Testen En inspectie Nabehandeling

## Slide 115: Testen van gesoldeerde PCB
PCB Cleaning
Visuele inspectie
Handmatig
  Systematisch tewerk gaan
    Eerste de voeding
    Solderen van solderjumper voor volgende stuk onder spanning te brengen
Machinaal
  Flying probe
  Pennen bed
  3D Inspectie

## Slide 116: PCB Cleaning
Verwijderen van Fluxresten

## Slide 117: Visuele inspectie

## Slide 118: Flying Probe
Controleert elke verbinding
Ideaal voor als het om kleine oplagen gaat
Relatief traag
Duur

## Slide 119: Flying Probe

## Slide 120: Pennenbed
Automatisch laden van software
Controle van de hele PCB
Ideaal voor grotere aantallen van PCB’s
Moet mee in de design zijn opgenomen
  Werkt via drukpennen
  Speciale pads voorzien of via’s

## Slide 121: Voorbeeld pennenbed

## Slide 122: X-Ray Inspectie
Visuele inspectie
X-Ray inspectie
  Hierdoor is het mogelijk om bv BGA te controleren op open circuits
  EP van een QFN te controleren of deze goed gesoldeerd is

## Slide 123: 3D Inspectie

## Slide 124: 3D Inspectie

## Slide 125: 3D Inspectie

## Slide 126: 3D Inspectie
3D Soldeer connectie
Real-time defect diagnose
Zelf parametreerbaar
Inline mogelijkheid

## Slide 127: BGA inspectie
X-RAY
  Zeer duur voor aanschaf en onderhoud
BGA Microscoop
  Goedkopere oplossing voor controle van BGA
  Speciaal ontworpen om onder een hoek van 90 graden te kijken

## Slide 128: BGA inspectie

## Slide 129: Filmpje BGA inspectie

## Slide 130: Sealing
Vergrendelen van instellingen
  Potentiometer
UV lijm over de hele PCB
    Voor extra bescherming

## Slide 131: Aanbrengen UV lijm

## Slide 132: Behandelen
Na het solderen kunnen er fluxresten ontstaan
  Deze resten moeten verwijderd worden van de PCB
  Dit veroorzaak met de tijd corrosie en kan er voor zorgen dat de PCB niet meer gaat werken.
De flux kan makkelijke verwijderd worden met Flux remover
Clean de hele PCB geen stuk!

## Slide 133: Verpakking & bescherming

## Slide 134: ESD
ESD Electro statische ontlading
Elektriciteit is het verplaatsen van elektronen
Bepaalde materialen nemen makkelijke elektronen op andere geven er makkelijk af
Als deze materialen in contact komen met een geleider ontstaat er een elektronenstroom (KVolt)

## Slide 135: Ontstaan van elektrostatische elektriciteit
Door Wrijving
Verplaatsing van lucht (Warmte)
“Magic Tape”

## Slide 136: Halfgeleiders en ESD
Bij het aanraken van een “IC” door een geladen voorwerp
  Hier ontstaat een potentiaal verschil
  Waardoor er een stroom gaat vloeien
    Deze stroom is niet beperkt
  Waardoor de IC beschadigt gaat worden

## Slide 137: Hoe te verkomen
Gebruik van ESD save materialen
  Pincetten
  ESD Mat werkblad en vloer
  Opslag van componenten in ESD bakjes
  Gebruik van polsbandje
  Dragen van ESD jas
  ESD schoenen

## Slide 138: ESD Kleding

## Slide 139: ESD test station
Test de geleidbaarheid van personen
  Voeten plaatsen op een metalenvoetmat
  De metalen knop aanraken

## Slide 140: Opbouw ESD
1.5Mohm / 250V

## Slide 141: Oplossingen
Gebruik van ESD mat
Dragen van ESD jas
Dragen van polsbandje verbonden met de aarde
Componenten vervoeren in ESD zakjes

## Slide 142: High densiSty board

## Slide 143: High density board
High density borden hebben nog extra aandacht nodig
Dit om het enerzijds goed koop te kunnen maken maar ook naar bestukking toe

## Slide 144: High density board
Aanbrengen van Pasta
  Bij high density borden en High pitch borden is het aanbrengen van soldeerpasta zeer belangrijk
  Hiervoor worden speciaal stencils ontwikkeld
  Deze op bepaalde plaatsen afgeets worden
    Dit geeft voor kleinere componenten minder pasta

## Slide 145: High density borden stencil

## Slide 146: Embedded components
Relatief nieuwe technologie
Ideaal voor zeer kleine PCB’s
Niet makkelijk aan componenten te komen
Niet alle fabrikanten kunnen dit

## Slide 147: Embedded Components

## Slide 148: Packages on Packages
BGA op BGA
Voordeel naar plaatsbesparing
Minder groot inter-connectie probleem

## Slide 149: Packages on Packages
Typische voorbeeld

## Slide 150: Wire bonding
Die zonder verpakking op de PCB plaatsen voor plaatsbesparing
  Ideaal voor Embedded components

## Slide 151: Maken van de PCB
Bij dunne PCB’s <1mm
  Zorg voor een goede koper verdeling
    Koper op alle lagen hetzelfde
  Zo gaat er minder kans op kromtrekking ontstaan
    Waardoor er minder kan op cracking in de PCB gaat ontstaan

## Slide 152: bestukking
Plaats het high density design bij elkaar
  Voorzie lokaal fidusials dit geeft een grotere nauwkeurigheid
Zorg voor minimale mechanische stress
  Doorbuiging,…

## Slide 153: Vragen?