## Slide 1: Advanced pcb labo
Marvin the hackbot
door Ben De Lathouwer

## Slide 2: Agenda
Inleiding
Waarom dit project
Electronische schema’s en vergelijking
Overzicht verbeteringen V4
Wat heb ik geleerd?
Vragen

## Slide 3: Doel van Advanced Pcb Labo
PCB te maken
  Debuggen
  Solderen
Altium te gebruiken

## Slide 4: Waarom dit project?
Verbetering van het vak project 2
Mecatronica is leuk

## Slide 5: Hoofd microcontroller
Doel
  Data genereren voor ESP8266
  Levelconvertor sturen
  Data van de secundaire controller ontvangen
  Encoders uitlezen

## Slide 6: Hoofd microcontroller V2

## Slide 7: Hoofd microcontroller V3

## Slide 8: Secundaire microcontroller
Doel
  Pwm genereren voor de motordriver
  De motordriver aansturen
  Data zenden naar de hoofd controller
  Hc-sr04 aansturen en uitlezen

## Slide 9: Secondary micro controller

## Slide 10: Secondary micro controller

## Slide 11: Waarom 2 microcontrollers?
De interuptbelasting verdellen tussen 2 microcontrollers
Relatief meer i/o beschikbaar

## Slide 12: Encoders
Rover chassis => quadrature encoders
Verschilende sensoren in encoders
  Optisch(ir paar) => zwart wit opervlak
  Magnetisch(hal sensor ) => magnet op as
Pulsen 90 graden uit fase=> richting bepaling

## Slide 13: Encoder verbetering
Samenvoeging van 2 encoder outputs
  Via xor poort
Voordelen
  Mider i/o gebruikt
  Minder interrupts gebruikt
Nadelen
  1 component extra
  Geen indecatie van richting

## Slide 14: Encoder verbetering

## Slide 15: Encoders

## Slide 16: ESP8266
Goedkope wifi module (6euro)
Met Systom on chip aan boord
Communicatie protocol => At commando’s via de seriele poort
Geen componenten onder de anthenne
3.3V ONLY!! Geen 5V tolerante I/O

## Slide 17: ESP8266 V2 & V3

## Slide 18: Level shifter
Converteerd signalen naar een ander spanning
  Bv 3.3V naar 5V en vice versa
TXB0108 gebruikt 2 voedingen
  Vcca => 1.2V tot 3.6V
  Vccb =>1.6V tot 5.5V
Moet gebruikt worden voor de esp8266
Level shifter moet geactiveerd worden dmv OE pin

## Slide 19: Level shifter

## Slide 20: Motor driver
Gebruik H-brug
TB6612FNG
  H-brug met geintegreerde controlle electronica en diodes
    De ontwerper moet zich geen zorgen maken wat betreft de mosfets
  Iout 1.2A max met piekstromen tot 3.2A

## Slide 21: Motor driver

## Slide 22: Rc reciever
Standaart modelbouw rc ontvanger
Servo output signaal
Draadloze communicatie
Wordt in de controller
omgezet naar PWM

## Slide 23: Rc receiver V2 & V3

## Slide 24: Ultrasonic distance sensor
Meetprinciepe gebruikt geluid
4 pinnen
  Gnd , vcc , trigger input en echo output
Echo puls proportioneel tot de afstand
  Afstand = High level time * snelheid/2
    Higg level Time = duur van puls breete (milli of microseconde
    Snelheid = 340m/s (luchtsnelheid)

## Slide 25: Ultrasonic distance sensor
Meetafstand = 4cm tot 4 meter
Meethoek =15 graden

## Slide 26: Theoretische signalen

## Slide 27: Trigger puls

## Slide 28: Echo puls minimum afstand

## Slide 29: Echo puls max afstand

## Slide 30: Ultrasonic distance sensor V2 & V3

## Slide 31: Voeding
Gebruikt ldo’s
  Lagere dropout spanning
genereerd 5V en 3.3V voor de controlle electronica en ESP8266

## Slide 32: Voeding V2

## Slide 33: Voeding V3

## Slide 34: Verbeteringen voor MK4 pcb
Gebruiken van stroomsensors
Betere microcontroller gebruiken
  meer periffery
PCB reseizing

## Slide 35: Wat heb ik geleerd
Circuit desing
Denken dan ontwerpen
  Eerst data sheet lezen en denken over dese
  Dan footprint tekenen ,..
High current ontwerp
Gebruik van Altium

## Slide 36: Vragen ?